## Slide 1: マルチFPGA上での GoogLeNet実装に関する研究
慶應義塾大学理工学部
情報工学科天野研究室
61401007 飯塚健介

## Slide 2: アウトライン
背景
GoogLeNet
FiC-SW
関連研究
GoogLeNet並列化検討
実装
評価
結論

## Slide 3: アウトライン
背景
GoogLeNet
FiC-SW
関連研究
GoogLeNet並列化検討
実装
評価
結論

## Slide 4: 背景
深層学習アクセラレータ
  計算コストの増大による需要
  GPUやFPGAが注目
  →NEDOが主導する人工知能計算基盤
  ”Flow in Cloud(FiC)”
GoogLeNet[1]
  ILSVRC2014優勝
  Googleが研究開発
  高精度かつ演算並列性
[1]Christian Szegedy, Wei Liu, Yangqing Jia, Pierre Sermanet, Scott Reed, DragomirAnguelov, Dumitru Erhan, Vincent Vanhoucke, and Andrew Rabinovich.
Going deeperwith convolutions. InThe IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), June 2015.

## Slide 5: 目的
マルチFPGAシステムの検討
  深層学習アクセラレータ
GoogLeNetの高速化
[1]Christian Szegedy, Wei Liu, Yangqing Jia, Pierre Sermanet, Scott Reed, DragomirAnguelov, Dumitru Erhan, Vincent Vanhoucke, and Andrew Rabinovich.
Going deeperwith convolutions. InThe IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), June 2015.

## Slide 6: アウトライン
背景
GoogLeNet
FiC-SW
関連研究
GoogLeNet並列化検討
実装
評価
結論

## Slide 7: GoogLeNet
畳み込みニューラルネットワーク(CNN)のモデル
  2014ILSVRCで最高精度をマーク
高精度かつパラメータ数削減に成功
  AlexNet[2]よりも約8%の精度向上
  パラメータ数約89%削減
[2]Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Geoffrey E Hinton. Imagenet classification with deepconvolutional neural networks. In F. Pereira, C. J. C. Burges, L. Bottou, and K. Q. Wein-berger, editors,Advances in Neural Information Processing Systems 25, pp. 1097–1105.Curran Associates, Inc., 2012.
Notes: AlexNet top5: 15.3% top1: 39.0%, 61M parameters
GoogLeNet top5: 6.67%, 6.8M parameters
GoogLeNet / Alexnet : 11.15%

## Slide 8: 全体アーキテクチャ
全22層
幅が広いネットワーク
Max polling
Output
Convolution
Drop out
Depth concat
Softmax
Input
Notes: 入出力の方向を入れる

## Slide 9: Inception層
精度向上
  サイズの小さなフィルタの適用
  ネットワークの深化

## Slide 10: アウトライン
背景
GoogLeNet
FiC-SW
関連研究
GoogLeNet並列化検討
実装
評価
結論

## Slide 11: Flow-in-Cloud
構成要素
  GPU
  FPGA
  メモリ
  光通信による
  インターコネクト
  9.9Gbps

## Slide 12: FiC-SW
FiCのネットワークスイッチ
構成要素
  Xilinx Kintex UltraScale
  DRAM 2バンク
  高速シリアルリンク
  Raspberry Pi3

## Slide 13: アウトライン
背景
GoogLeNet
FiC-SW
関連研究
GoogLeNet並列化検討
実装
評価
結論

## Slide 14: 関連研究
マルチFPGAシステム
  Project Catapult[3]
FPGAアクセラレータ
  Caffeフレームワークの利用[4]
  マルチCLP実装[5]
[3] Andrew Putnam. Large-scale reconfigurable computing in a microsoft datacenter. InPro-ceedings of the 26th IEEE HotChips Symposium on High-Performance Chips (HotChips2014). IEEE, August 2014.
[4] R. DiCecco, G. Lacey, J. Vasiljevic, P. Chow, G. Taylor, and S. Areibi. Caffeinated FPGAs:FPGA framework for convolutional neural networks. In2016 International Conference onField-Programmable Technology (FPT), pp. 265–268, Dec 2016.
[5]YongmingShen,MichaelFerdman,andPeterMilder.Maximizingcnnacceleratorefficiencythrough resource partitioning. InProceedings of the 44th Annual International Symposiumon Computer Architecture, ISCA ’17, pp. 535–547, New York, NY, USA, 2017. ACM.

## Slide 15: アウトライン
背景
GoogLeNet
FiC-SW
関連研究
GoogLeNet並列化検討
実装
評価
結論

## Slide 16: 並列化検討
GoogLeNetの並列化
  Inception層の計算スレッド分割
  畳み込み演算の並列化
    出力値による分割

## Slide 17: Inception層の計算スレッド分割
Inception層の計算スレッドを分割
  メリット:入力値のブロードキャスト
  デメリット:ロードバランスの悪さ

## Slide 18: 畳み込み演算の並列化
出力値分割

## Slide 19: アウトライン
背景
GoogLeNet
FiC-SW
関連研究
GoogLeNet並列化検討
実装
評価
結論

## Slide 20: 実装
設計方針
  Inception層の実装に集中
    GoogLeNetの大部分を占める
  各スレッド毎にFPGAボードを割り当て
  畳み込み演算の出力分割
実装環境
  Vivado HLS(2017.3)による高位合成
  Xilinx Kintex UltraScale XCKU095

## Slide 21: モジュール設計

## Slide 22: 畳み込み演算モジュール
UCLAアクセラレータ[6]を参考
[6] Chen Zhang, Peng Li, Guangyu Sun, Yijin Guan, Bingjun Xiao, and Jason Cong. Optimiz-ing fpga-based accelerator design for deep convolutional neural networks. InProceedingsof the 2015 ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays,FPGA ’15, pp. 161–170, New York, NY, USA, 2015. ACM.

## Slide 23: Maxpooling演算モジュール
Thread4での演算
カーネルサイズ内の最大値を求める
トーナメント方式の比較演算器を実装

## Slide 24: Maxpooling演算モジュール
Output
Feature map
Output

## Slide 25: アウトライン
背景
GoogLeNet
FiC-SW
関連研究
GoogLeNet並列化検討
実装
評価
結論

## Slide 26: 評価
比較対象
  Intel(R) Xeon(R) E5-2667 0 @ 2.90GHz
  g++4.4.7
  O3最適化
  OpenMPによる高速化
Notes: Xeon 6core 12thread

## Slide 27: ベンチマーク
Inception(3a)層
  入力サイズ: 192*28*28
  出力サイズ: 256*28*28
Thread1 | Conv1x1 |  |  | 64*28*28
Thread2 | Conv1x1 | 96*28*28 | Conv3x3 | 128*28*28
Thread3 | Conv1x1 | 16*28*28 | Conv5x5 | 32*28*28
Thread4 | Maxpooling | 192*28*28 | Conv1x1 | 32*28*28

## Slide 28: リソース使用率
リソース使用率のグラフ([]内は%)
 | BRAM18K | DSP48 | FF | LUT
Thread1 |  |  |  | 
Thread2 | 866[25%] | 532[69%] | 123683[23%] | 322334[59%]
Thread3 |  |  |  | 
Thread4 |  |  |  | 

## Slide 29: 性能比較
各スレッドと層全体の実行時間[ms]
 | FiC-SW | Intel Xeon -O3 | Imtel Xeon OpenMP
Thread1 | 9.1 | 123 | 127
Thread2 | 20.2 | 1035 | 1049
Thread3 |  | 125 | 136
Thread4 |  | 74 | 76
Total | 20.2 | 1326 | 1285
Notes: ここはグラフ

## Slide 30: アウトライン
背景
GoogLeNet
FiC-SW
関連研究
GoogLeNet並列化検討
実装
評価
結論

## Slide 31: 結論
マルチFPGA上にGoogLeNet実装
Inception層の並列処理の検討と実装
CPUに対して約60倍の高速化
展望
  ロードバランスを考えたスレッド分割
  入出力データサイズの最適化

## Slide 32: 前背景
深層学習の需要と発展
  自動運転、自動翻訳、スマートスピーカー
  認識精度向上の研究、開発
  →計算量の増大に伴う計算基盤の需要
深層学習専用アクセラレータ
  汎用CPUでは効率的な処理が難しい
  GPUやFPGAが注目
  →NEDOが主導するクラウド人工知能計算基盤”Flow in Cloud(FiC)”
GoogLeNet

## Slide 33: スイッチの通信
サーキットスイッチ
STDM
将来の光通信のための設計
Notes: STDMにすると時間が読める

## Slide 34: 畳み込み演算の並列化
入力値分割

## Slide 35: 通信遅延の隠蔽
各モジュールの

## Slide 36: 本研究のコントリビューション
マルチFPGAによるCNNアクセラレータ
GoogLeNetのFPGA実装
  AlexNetが実装対象となりやすい